Методические указания

по подбору необходимого типа очистных сооружений сточных вод.

Для загородного дома, дачи, коттеджа, и других объектов малоэтажной застройки.

ООО «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»     тм. «HELYX»

Квалифицированный подбор очистного сооружения сточных вод, кардинальным образом влияет на восприятии Клиентом профессионального уровня сотрудников компании и самой компании в целом.

При общении с клиентом необходимо построить полноценный  диалог с целью более полного понимания ситуации в целом и как следствие принятие правильного решения по подбору необходимого типа очистного сооружения и технологии очистки.

При подборе очистного сооружения для автономной канализации или локальной канализации загородного дома или дачи,  необходимо ответить на ряд основополагающих вопросов, которые в свою очередь позволяют оценить ситуацию на объекте в целом и сделать правильный выбор основного типа очистного сооружения и его объёма.

Основные вопросы требующие полного понимания, условно можно разделить на несколько групп.

1- Расчет объёма (производительности) очистного сооружения локальной канализации или автономной канализации.

1-   Необходимо рассчитать общий объём стока в сутки.

2-   Характер стока (черные, серые воды)

3-   Сезонность проживания

4-   Пиковые нагрузки (ванна, гости)

2- Водоотведение

1-   Наличие на участке естественного уклона.

2-   Высотные отметки самого участка по отношению к общему рельефу местности.(Ситуационный план)

3-   Определить уровень грунтовых вод (УГВ) на участке с учетом весеннего снеготаяния и осенних ливневых осадков.

4-   Высоту стояния грунтовых вод на более высоких и более низких точках.

5-   Наличие системы дренажа участка.(канавы, придорожные кюветы, овраги, системы мелиорации).

6-  Наличие обустроенной системы сбора и очистки ливневого стока.

7-  Определить состав почвы, и её фильтрующие способности.

3-  Водоисточники питьевого назначения и их санитарные зоны

1-  Необходимо получить информацию о нахождении на участке питьевого колодца или           водозаборной скважины.

2-  Расположение участка в общем квартале застройки (наличие соседей) ситуационные характеристики.

3-  Наличие питьевых колодцев или скважин на участке соседей при условии непосредственной близости.

4-  Расположение участка в водоохраной зоне водоема рыбохозяйственного назначения.

5-  При включении в законченный проект требуется знать согласованную точку водосброса.

4- Технические характеристики объекта.

1-  Глубину заложения выхода фановой трубы из дома.

2-  Наличие вентилируемого стояка, внутренней системы канализации.

3-  Возможное расстояние от стены дома до предполагаемой точки установки очистного сооружения.

4-  Наличие стабильного электроснабжения

5-  Общею площадь участка

6-  Возможность подъезда ассенизационной машины для откачки очистного сооружения.

Для принятия решения по выбору производителя очистных сооружений клиент должен обладать информацией позволяющей ему ориентироваться на рынке.

1-Производитель и торговая марка.

1-  Производственные мощности производителя и его характеристики на рынке.

2-  Наличие дилерской сети

3-  Наличие складских территорий.

4-  Услуги по монтажу и обслуживанию.

5-  Транспортные услуги.

6-  Наличие складских запасов и сроки поставки.

2-Технические характеристики изделия

1-  Материал

2-  Конструктивные особенности

3-  Прочностные характеристики

4-  Модульность конструкции

5-  Универсальность комплектации

3- Стоимость.

1-  Соотношение цена /качество

2-  Соотношение с ценами на рынке

4-Гарантии

1-  Гарантийные обязательства на изделие, срок.

2-  Гарантийные обязательства на монтажные работы, срок.

5- Услуги и Сервис

1-  Наличие сервисных служб компании по установке и обслуживанию.

2-  Наличие подрядных организаций по оказанию услуг при монтаже и обслуживании.

3-  Консультации и составление предварительной привязки очистного сооружения в офисе компании.

6- Неоспоримые отличия от аналогов представленных на рынке.

1-  Простота в эксплуатации

2-  Надежность в работе

3-  Возможность самостоятельного обслуживания

4-  Отсутствие сложных технических решений

5-  Качество очистки сточных вод

6-  Избирательность при комплектации под каждый объект

___________________________________________________________________________________

1-  Расчет объёма и производительности очистных сооружений сточных вод

1-  При расчете объема очистного сооружения применяемого в качестве автономной канализации или локальной канализации необходимо получить  информацию о количестве постоянно проживающих  на объекте (загородный дом, дача, и пр.). Количестве и объеме сантехнических приборов.

При этом необходимо учесть ряд факторов, таких как  средне-статистическое количество проживающих в сутки и возможное увеличение стоков за счет увеличения количества пользователей. (предполагаемый резерв).

2-  Объем стока сможет меняться  в зависимости от характера и состава сточных вод. При этом необходимо понимание вопроса о раздельном водоотведении.

Сточные воды могут подразделяться на : условно черные воды и серые воды.

Черные воды, это сток имеющий в своем составе фикальные стоки, составляющие порядка 5% от общего состава сточных вод при совместном водоотведении.

Серые воды представляют собой сбор сточных вод от бытовых сантехнических приборов, таких как ванна, раковина душевая кабина и пр.

При раздельном водоотведении допустимо пропорционально уменьшать объём очистного сооружения на черные воды.

Серые воды не требуют столь качественной очистки и предполагают более простые и менее дорогостоящие системы очистки сточных вод.

3-  В зависимости от сезонности проживания, необходимо учитывать тот факт что, полноценная работа очистного сооружения зависит от постоянного поступлении сточных вод в очистное сооружение. Сточные воды   несут в своем составе органические соединения которые в полной мере участвуют в процессе  очистки и служат питательное средой для биологических микроаргонизмов,  осуществляющих основной процесс глубокой биологической очистки сточных вод.

Не равномерность стока нарушает полноценную работу, и в значительной мере снижает качество очистки.

4-  Пиковые нагрузки также отрицательно сказываются на работе очистного сооружения так как происходит вымывание сточных вод не прошедших полный цикл очистки и частичного вымывания полезной микрофлоры.

При расчете допустимых пиковых  нагрузок, в случаи единовременного слива крупно объёмных сантехнических приборов таких как ванна и прочее, допустимо регламентировать пиковый объем стока соразмерно объёму третий камеры септика.

Расчет объема стока в сутки,  необходимого объёма очистного сооружения                          сточных вод, при монтаже автономной канализации или локальной канализации

Расчет объёма очистного сооружения непосредственно зависит от объема сточных вод в сутки.

Расчет производиться на основании нормативной документации: СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНИЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Расчет норм водопотребления на одного проживающего производиться на основании  СНиП 2.04.01-85  ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (приложение 3 нормы расхода воды потребителями)

Расчет норм водопотребления на одного человека рассчитывается исходя из нормативных данных указанных в СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

За основу при расчетах берется усредненная норма 200 литров в сутки на одного проживающего. Данная норма включает в себя полный перечень сантехнических приборов используемых человеком в течении суток и предполагает многоточечный водоразбор с быстродействующими водонагревателями.

Расчет необходимого объёма очистного сооружения определяют в строгом соответствии с нормативной документацией. СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНИЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут - не менее 2,5-кратного.

Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.

При средне-зимней температуре сточных вод выше 10 °С или при норме водоотведения свыше 150 л/сут на одного жителя полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15-20 %.

Пример:  при постоянном проживании  5 человек  расчет производится

5человек*200литров=1000литров в сутки

Объем очистного сооружения: 1000*3=3000литров (необходимый объем очистного сооружения ). Троекратное превышение септиком объёма стока берется в следствии необходимого временного технологического цикла требуемого для необходимой очистки сточных вод в течении 3-х суток.

При расчете очистного сооружения  для промышленных зданий, гостиниц, кемпингов, общежитий и других водопотребителей норма расходы воды определяется в соответствии со СНиП 2.04.01.-85.

2- Водоотведение

При решении вопроса по очистке сточных вод и планированию системы автономной канализации или локальной канализации необходимо решить очень важный вопрос, куда отводить условно очищенные сточные воды, прошедшие очистку в очистном сооружении. При этом необходимо учитывать основные факторы способные коренным образом менять всю схему очистки, и комплектацию самого очистного сооружения.

1-  Наличие на участке естественного уклона  дает возможность отведения сточных вод с учетом  уклона и в направлении уклона.

2-  Понимание вопроса о расположении участка застройки по отношению к общему рельефу местности дает возможность оценить ситуацию, о возможном заболачивании территории в следствии несоразмерного объема сброса сточных вод, с учетом уровня грунтовых вод (УГВ) и низких фильтрующих способностей почвы.

3-  Уровень грунтовых вод на объекте кардинально влияет на тип и комплектацию очистного сооружения  и пренебрегать данным фактором нельзя категорически!

УГВ определяется на основании геологических изысканий полученных методом пробного бурения. При осуществлении  данного бурения или бурения скважины на питьевую воду   выдается   документ (Паспорт скважины), отражающий состав почвы её характеристики и влаго-насыщенность грунтов послойно.

При отсутствии  информации о высоте стояния грунтовых вод необходимо получить её   основываясь на косвенных данных по участку застройки, изучив следующие вопросы.

-  Глубина заложения фундамента дома по котловану.

-  Наличие оврагов придорожных канав и кюветов и стояние воды по основанию.

-  При наличии воды в канавах важно определить движение воды и его направлении.

Важный момент при условии стоячей воды и отсутствию её периодической смены (ведет к застойным процессам и вызывает появление гнилостных запахов).

Все вышеперечисленные моменты могут дать косвенную информацию о высоте стояния грунтовых вод с учетом сезонности (весеннего снеготаяния  и ливневых осадков).

Уровень грунтовых вод на территории объекта, может полностью изменить схему водоотведения и перевести данную схему из безнапорной (самотечной) в напорную, с использованием канализационного насоса. При высоком уровне грунтовых вод, превышающем глубину заложения выходной трубы очистного сооружения необходимо использование герметичного водоприемного колодца, для  установки канализационного насоса с поплавковым выключателем.

4-  При условии расположения участка в точке с более низкими высотами по отношению к общему рельефу, необходимо учитывать возможность подтопления в том числе сезонного.

И как следствие частичного или полного заболачивания территории.

5-  Положительными моментами при рассмотрении варианта канализования объекта могут быть, как естественные так и искусственно обустроенные системы дренирования.

В данном случаи можно рассматривать наличие канав на участке а также   внутриквартальных и общих мелиоративных поселковых,  в том числе придорожных систем дренирования. Данные системы в значительной мере снижают общий уровень грунтовых вод, и дают возможность сбора и отведения, условно очищенных сточных вод, прошедших почвенную очистку вместе с дождевыми и талыми водами.

6-  Наличие на участке обустроенной системы сбора и очистки ливневого стока дает возможность  использовать данную схему при водоотведении очищенных сточных вод. При данном решении необходимо  использование аэрацыонных систем с повышенным качеством очистки.

7-  Наиболее важным вопросом при выборе очистного сооружения является  состав почвы и её фильтрующие способности. Рассматривая данный момент мы должны опираться на геологические изыскания, полученные при проведении пробного бурения и бурения скважин на воду, так же как и с вариантом по грунтовым водам п.3.

При этом необходимо рассматривать все варианты аналогичные п.3.

Состав почвы и ее фильтрующие способности всецело влияют на систему водоотведения и как следствие на длину дренажных труб и количество фильтрующих колодцев.

Здесь необходимо рассмотреть варианты по водоотведению:

Конструкция сооружения почвенной очистки определяется рабочим проектом  и зависит от климатической зоны, вида грунта, уровня грунтовых вод, рельефа местности и плана участка, условий сброса очищенных сточных вод (требуемого качества очистки).

Установка очистных сооружений определяется на этапе проектирования с индивидуальной привязкой к объекту застройки, с учетом условий проработки следующих вопросов: изучения гидрогеологической обстановки  в районе предполагаемого  размещения очистного сооружения, наличия карстовых пород, защищенности подземного водоносного горизонта, высоты стояния грунтовых вод, изучения фильтрующей способности почвы.

На местности, где слив стоков после очистного сооружения «Helyx» без доочистки по санитарным нормам не возможен, требуется установка поля фильтрации. Поле фильтрации представляет собой трубопровод, сделанный из дренажных труб, проложенных в слое щебня на песчаном основании. Вода просачивается сквозь него и попадает в слои фильтрующего щебня и песка, а затем впитывается в грунт. Также  рекомендуется применение следующих систем доочистки: фильтрующий колодец, фильтрующая траншея, фильтр с использованием активированных материалов, а так же ламп ультрафиолетового обеззараживания.

При  почвенной доочистке возможно использование следующих сооружений:

- фильтрующий колодец (ФК)

- впитывающая траншея (площадка) (ВТ)

- фильтрующую     траншею     или     песчано-гравийный
  фильтр (ФТ)

- поле подземной фильтрации (ППФ),

Устраивают на фильтрующих грунтах - супеси, песчаные грунты (ФК, ППФ) и не фильтрующих (ФТ) грунтах при уровне грунтовых вод >=1 м ниже основания колодца (ФК), лотка оросительных труб (ППФ) или лотка дренажной трубы (ФТ). Сооружение снабжают вентиляционной трубой D100 мм, которую выводят над поверхностью почвы выше предполагаемого уровня снежного покрова (обычно 0,7 м). Вентиляцию ставят на каждую оросительную (в конце линии) и дренажную (в начале) трубу.

Размеры колодца и длину оросителей определяют по допускаемой гидравлической нагрузке - расходу воды на 1 м2 фильтрующей поверхности (дно и стенки ФК) или на 1 м длины оросительной трубы (ППФ, ФТ).

Вопрос водоотведения решается в зависимости от типа грунта на участке и имеет два основных варианта: фильтрующий грунт (песок, супесь, торф) или не фильтрующий грунт (глина).

Фильтрующий колодец

На фильтрующем грунте организуют фильтрующий колодец с площадью фильтрации для песка 1,5 м2, для супеси 3 м2 (в расчете на одного проживающего в коттедже).

Чем больше площадь фильтрации, тем дольше прослужит колодец. Грунтовые воды должны быть ниже щебня как минимум на 0,5 м. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 метр.

- устраивается в песчаных и супесчаных грунтах из кирпича, сборного или монолитного железобетона. Днище и стенки обсыпаются щебнем, внутри колодца засыпается такой же щебень слоем до 1 м. Эффект очистки сточных вод по БПК и взвешенным веществам может достигать 100%.

Впитывающая траншея (площадка)

На местности, где слив стоков после «Helyx» без доочистки по санитарным нормам не рекомендуется, возможна дополнительная установка впитывающей траншеи или площадки. Она представляет собой трубопровод, сделанный из пористого материала. Вода просачивается сквозь него и попадает в грунт. После впитывания вода проходит через пористый слой почвы, который является идеальной средой для колонии бактерий естественного природного характера.

- применяются в песчаных и супесчаных грунтах и представляют собой систему оросительных труб, уложенных на глубину 0.6-0.9 м, но не менее 1 м выше уровня грунтовых вод. Оросительная система состоит из перфорированных труб, уложенных с уклоном 0.001-0.003, под трубы рекомендуется укладывать подсыпку из мелкого гравия, щебня, битого кирпича или шлака. В конце оросительной системы необходимо предусмотреть вентиляционный стояк высотой не менее 0.7 м. Эффект очистки по БПК и взвешенным веществам на полях подземной фильтрации составляет до 100%.

Поперечное сечение впитывающей площадки

Фильтрующая траншея

- устраивается на слабо-фильтрующих грунтах (суглинки, глины) и представляет собой искусственное углубление, в которое уложены оросительные и дренажные сети. Такие траншеи обычно размещаются вблизи оврагов, траншей, болот или водоемов, в которые самотеком поступают очищенные сточные воды. Пространство между оросительной и дренажной сетью заполняется песком и щебнем.

Песчано-гравийный фильтр - конструктивно похож на фильтрующую траншею, однако оросительные и дренажные трубы в котловане размещаются параллельными линиями.

Поперечное сечение фильтрационной площадки

Поле подземной фильтрации или фильтрующую траншею: размещают по уклону рельефа местности. Длину одной линии оросительной и дренажной сети рекомендуется принимать не более 12м; уклон в направлении движения воды 0,01. Конфигурация в плане (лучевая, линейная, параллельная) зависит от общей планировки и рельефа участка, его размеров, существующего и планируемого благоустройства и озеленения.

При числе линий оросительной сети более одной устраивают распределительный колодец, который обеспечивает равномерную раздачу сточных вод по линиям.

Параллельные траншеи делают отдельными (обычно ППФ в супесчаном грунте) или совмещают две или три линии оросительных труб в одной широкой траншее, соблюдая  межосевое расстояние. Одну или две дренажные трубы в широкой траншее укладывают в промежутке под оросительными трубами. После чего профильтрованная вода собирается в дренажные трубы и направляется в канаву, овраг и т.д.

Поперечное сечение поля фильтрации.

Фильтр доочистки

- при повышенных требованиях к качеству очищенных сточных вод применяется, дополняется  биологическая очистка. В качестве фильтрующего материала используется песок, гравий, гранитный щебень, гранулированный доменный шлак, антрацит, полимеры, активированный уголь и т.д.

Расчет общей длинны оросительных труб ( Выписка. Канализация. Наружные сети и сооружения)

СНиП 2.04.03.85

6.190. Общая длина оросительных труб определяется по нагрузке в соответствии с табл. 49. Длину отдельных оросителей следует принимать не более 20м.

Таблица 49

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, 0С | Нагрузка, л/сут на 1 м оросительных труб полей подземной фильтрации, в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Пески | До 6 | 16 (28.8) | 20 (36) | 22 (39.6) |
|  | От 6,1 до 11 | 20 | 24 | 27 |
|  | Св.11,1 | 22 | 26 | 30 |
| Супеси | До 6 | 8 (14.4) | 10 (18) | 12 (21.6) |
|  | От 6,1 до 11 | 10 | 12 | 14 |
|  | Св. 11,1 | 11 | 13 | 16 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать: для районов со среднегодовым количеством осадков 500-600 мм - на 10- 20 %, свыше 600 мм - на 20-30 %; для I климатического района и IIIA климатического подрайона - на 15%. При этом больший процент снижения надлежит принимать при супесчаных грунтах, меньший - при песчаных.

3. При наличии крупнозернистой подсыпки толщиной 20-50 см нагрузку следует принимать с коэффициентом 1,2-1,5.

4. При удельном водоотведении свыше 150 л/сут на одного жителя или для объектов сезонного действия нормы нагрузок следует увеличивать на 20 %.

| Расчет длины оросительных труб на подземных полях фильтрации согласно норм СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНИЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ с учетом повышающего коэффициента крупнозернистой подсыпки и увеличенной нагрузки при норме водоотведения свыше 150 литров на человека. |  |
| --- | --- |
| Грунты | Среднегодовая температура воздуха | Нагрузка, л/сут. На 1м оросительных труб полей подземной фильтрации, в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка,м |  |  |
| УГВ |  | 1м | 2м | 3м |  |  |
| -Пески | До 6 | 28,8 | 36 | 39,6 |  |  |
|  | От 6.1-11 | 36 | 43,2 | 48,6 |  |  |
|  | Св 11 | 39,6 | 46,8 | 54 |  |  |
| Супеси | До 6 | 14,4 | 18 | 21,6 |  |  |
|  | От 6.1-11 | 18 | 21,6 | 25,2 |  |  |
|  | Св 11 | 19,8 | 23,4 | 28,8 |  |  |
| Расчеты произведены с учетом: |  |
| 1- Район с количеством осадков 70мм 2- Наличие крупнозернистой подсыпки 20-50 см. (коэффициент 1.5) 3- Удельное водоотведение на одного жителя 200 литров. (нагрузка увеличена на 20%) |  |
| ПРИМЕРЫ при норме 200 л/сут на одного чел. |  |
| Грунт | Септик м/куб | Объем стока л/сутки | Длина оросительных труб м/пог. |
| Уровень грунтовых вод от лотка др. трубы | УГВ 1м | УГВ 2м | УГВ 3м |
| Песок | 1,5 | 500 | 17,4 | 13,9 | 12,6 |
|  | 2 | 666 | 23,0 | 18,5 | 16,8 |
|  | 3 | 1000 | 34,7 | 27,8 | 25,3 |
|  | 4 | 1333 | 46,3 | 37,0 | 33,7 |
|  | 5 | 1666 | 57,8 | 46,3 | 42,1 |
|  | 6 | 2000 | 69,4 | 55,5 | 50,5 |
|  | 8 | 2666 | 92,6 | 74,0 | 67,3 |
|  | 10 | 3333 | 115,8 | 92,5 | 84,2 |
| Супесь | 1,5 | 500 | 34,7 | 27,8 | 23,1 |
|  | 2 | 666 | 46,3 | 37,0 | 30,8 |
|  | 3 | 1000 | 69,4 | 55,6 | 46,3 |
|  | 4 | 1333 | 92,6 | 74,1 | 61,7 |
|  | 5 | 1666 | 115,7 | 92,6 | 77,1 |
|  | 6 | 2000 | 138,9 | 111,1 | 92,6 |
|  | 8 | 2666 | 185,1 | 148,1 | 123,4 |
|  | 10 | 3333 | 231,5 | 185,2 | 154,3 |

3-  Водоисточники питьевого назначения и их санитарные зоны

1-  При рассмотрении вопроса по канализованию объекта важным фактором является наличие на участке питьевого колодца или водозаборной скважины. В данном случае необходимо определить глубину стояния уровня воды в колодце и глубину скважины. Данная информация поможет косвенно определить глубину  нахождения  питьевого горизонта в данном районе.

2-  Рассматривая вариант водоотведения необходимо учитывать наличие водозаборных устройств не только на территории участка, но и на прилегающих территорий (участки соседей, и водоохранные зоны). Необходимо учитывать расположение участка в общем ситуационном плане местности. Наличие соседних участков и их площади.

3-  В том случае если соседние участки расположены в непосредственной близости к точке водоотведения необходимо учитывать, санитарные зоны и в отношении соседних участков, в том числе водозаборных устройств питьевого назначения.

4-  Расположение участка в водоохраной зоне водоема рыбохозяйственного назначения  накладывает дополнительные ограничения по использованию очистных сооружений и предъявляет повышенные требования к качеству очистки сточных вод, в том числе и дополнительного обеззараживания  с использованием специального оборудования.

Для обеззараживания применяются хлор-патроны, лампы ультрафиолетового облучения, озонирование и т.д. Дана схема применяется в рамках нормативной документации и согласовывается в надзорных органах на этапе проектирования.

5-  При выполнении предпроектных и проектных работ, производиться согласование типа  очистного сооружения, его характеристики и показатели качества очистки сточных вод, в надзорных органах. При этом учитываются все вышеперечисленные факторы, в том числе санитарные зоны и согласовывается итоговая точка водосброса сточных вод. Основополагающие значение при согласовании точки водосброса, имеет уровень защищенности водоносного горизонта питьевого назначения.

При определении санитарных зон необходимо руководствоваться нормативной документацией:

СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00

"Гигиенические требования к охране поверхностных вод"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.)

Согласно письму Минюста РФ от 1 ноября 2000 г. N 9295-ЮД настоящие правила в государственной регистрации не нуждаются

Дата введения: 1 января 2001 г.

Федеральный закон Российской Федерации

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 1996 г. N 1404

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ ВОДНЫХ

ОБЪЕКТОВ И ИХ ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОСАХ

-  Также необходимо учитывать санитарные зоны, указанные для отдельных видов и типов очистных сооружений в соответствии с СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНИЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Санитарные зоны (выписка)

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15м.

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до м3/сут - 50 м.

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Выписка  СНиП 2.04.02-84

10. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Общие указания

Подземные источники водоснабжения

10.12. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

30 м при использовании защищенных подземных вод;

50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4- Технические характеристики объекта.

1- Разработка автономной канализации и установка очистного сооружения начинается с предпроектной привязки, планировки участка и составления монтажной схемы.

На момент подбора необходимого типа очистного сооружения  необходимо осознавать

что само очистное сооружение не является законченным  комплексом водоочистки и требует обустройства инженерных сетей.

-  Расчет глубин начинается с привязки трубопровода к выходу фановой трубы из дома.

Трубопровод укладывается на песчаную подсыпку с уклоном 2-3% на метр погонный.

Данный уклон обеспечивает равномерное движение плотных включений, в том числе фекальный сброс в потоке жидкости и препятствует образованию засоров.

Глубина заложения фановой трубы регламентируется строительными нормами с учетом глубины промерзания в данном регионе. Допускается использование дополнительных утеплителей и нагревательных элементов, поддерживающих температуру не промерзания +2,+5 градусов С. В качестве утеплителя необходимо использование влагоненасыщаемых материалов, способных выдерживать почвенные нагрузки. Как пример термофлекс, энергофлекс, либо экструдированный пенопласт, применяемый при утеплении фундаментных конструкций.

Толщина теплоизоляционного материала выбирается с учетом глубины заложения.

2- Очистное сооружение подключается к точке выхода внутренней системы канализации, имеющей в своей конструкции вентилируемый стояк.

При отсутствии вентиляционного стояка, его необходимо установить с точкой  выхода под конек дома.

3- При планировки участка под установку очистного сооружения  необходимо соблюсти санитарные зоны 5-метров для септиков. Увеличение расстояния приводит к увеличению объёма работ и заглубляет точку присоединения канализационной трубы к входу в очистное сооружение, и как следствие заглубляет точку выхода из очистного сооружения при условии безнапорной (самотечной) схемы. Данный фактор имеет важное значение, так как при значительном увеличении глубины выхода из очистного сооружения мы сталкиваемся с дополнительными трудностями по обустройству системы дренирования. При невозможности отведения условно очищенных сточных вод с большой глубины самотеком, схему необходимо перевести из безнапорной в напорную и включить в комплектацию водоприемный колодец и канализационный насос. Данный фактор, также имеет значение при высоком уровне грунтовых вод так как высокий уровень грунтовых вод приведет к затопления очистного сооружения и сделает невозможной его работу.

При значительном заглублении выхода из очистного сооружения целесообразно учитывать имеющийся уклон участка в точку понижения рельефа.

4-  При обустройстве напорной схемы канализации с использованием  канализационного насоса, необходимо наличие на участке стабильного электроснабжения.

Поплавковый выключатель установленный на насосном оборудовании обеспечивает периодическое включение насоса по мере накопления определенного объема условно очищенных сточных вод и отведение стоков в систему дренирования.

Очистные сооружения  не являются полностью энергозависимыми так как в самом технологическом процессе очистки применяются энергонезависимые технологии. Использование электроприборов необходимо только в случай напорной схемы.  В том случаи,

если наблюдаются перебой в электроснабжении, очистное сооружение имеет резервную накопительную часть (водоприемный колодец и камеру биофильтра в системах с биофильтром)

Объем резервной части обусловлен объёмом колодца и биофильтра и составляет от 0.62м/куб до 1.5м/куб. что в свою очередь позволит проживающим в доме пользоваться сантехникой достаточно долгое время.

5- Площадь участка необходимо учитывать при планировании монтажной схемы с учетом санитарных зон.

6-  Работа любого типа очистных сооружений требует периодического обслуживания. Септические системы обслуживаются один раз в год. Применение дополнительных биоферментных добавок в значительной мере повышает процент очистки сточных вод и увеличивает срок между периодическим обслуживанием очистного сооружения ассенизационной автомашиной до 3 лет.

При планировании монтажной схемы необходимо учитывать возможность подъезда ассенизационной автомашины к очистному сооружению на расстояние 4-5 метров. Данное расстояние обусловлено стандартной длиной откачивающего шланга 7метров. с учетом опускания вниз к основанию очистного сооружения.

В исключительных случаях возможна откачка накопленного осадка при помощи перекачивающей помпы или канализационного насоса. В данном случае откачка производится в емкость автомашины или на компостную кучу для перегнивания и дальнейшего использования в качестве удобрения.

Использование осадка не прошедшего термическую обработки на компостной куче недопустимо так как осадок может содержать в своем составе возбудителей заболеваний и  яйца глистов.

1-Производитель

-  Учитывая высокую стоимость товара и долговечность его эксплуатации необходимо полное понимание вопроса в том, что производство данного типа товара является сложным производственным и технологически процессом. В связи с этим целесообразно исключить возможность покупки сложного оборудования изготовленного кустарным методом. Оборудование приобретенное у фирм производителей которые не являются специалистами в данной области приведет как правило, к поломке оборудования и дополнительным финансовым затратам на его ремонт или демонтаж.

2-  Наша компания является наиболее крупным производителем данного типа оборудования и имеет развернутую дилерскую сеть на всей территории РОССИИ.

Наличие дилерской сети обеспечивает для потенциального покупателя удобные условия по приобретению товара его монтажа и обслуживанию.

2-Технические характеристики изделия

1-  Отличительной особенностью наших очистных сооружений является материал. Стеклопластик. Современные композитные материалы на основе стеклопластика с использованием различных типов и видом смол, армирующих стекломатериалов  дают возможность максимально расширить область применения конечных изделий.

Стеклопластик  по своим прочностным характеристикам можно сравнивать с металлом, а по ряду факторов он значительно превосходит метал.   Учитывая данный момент, очистные сооружения изготовленные из стеклопластика значительно превосходят изделия из полиэтилена и из железобетона. Полиэтилен казалось бы,  несколько дешевле но в виду своих низких прочностных характеристик требует специального монтажа который в свою очередь в значительной мере повысит итоговую  стоимость изделия и его установку.

Железобетон имеет ряд неоспоримых недостатков, он тяжел и требует привлечения спецтехники для транспортировки и монтажа, гигроскопичен, и достаточно быстро разрушается в грунте под воздействием агрессивных сред. В итоге, стеклопластик,  так как только он отвечает всем предъявляемым требованиям к очистным сооружениям.

Он легкий, прочный, долговечный а это именно то что необходимо при обустройстве системы локальной канализации.

2-  Конструктивные особенности очистных сооружений под торговой маркой «HELYX» направлены на улучшение качества очистки сточных вод. Требования нормативной документации давно не отвечают современным требованиям к сточным водам. Как пример:

Септики (виписка СНиП)

6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы.

6.80. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики - при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные -до 10 и трехкамерные - свыше 10 м3/сут.

-  Конструкция классического септика тм. «HELYX»   предусматривает наличие трех камер, в которых последовательно происходит процесс очистки сточных вод. Конструктивные особенности наших изделий позволяют использовать очистные сооружения с учетом индивидуальных особенностей каждого объекта. Наличие трех камер и системы блокираторов или гидрозатворов  в очистном сооружении дает стабильное зеркало воды в каждой камере, что в свою очередь делает возможным, а в ряде случаев и необходимым использование дополнительных биоферментных препаратов, бактерий или ферментов.

3-  Прочностные характеристики очистных сооружений связаны непосредственно с используемым материалом, стеклопластик.

Данные изделия не требуют выполнения кессона, не требуют пескоцементной обсыпки (сырой бетон), достаточно отсыпать песком без твердых включений.

4-  Модульность конструкции позволяет избирательно подходить к вопросу канализования объекта с учетом индивидуальных особенностей. Очистное сооружение применяемое при монтаже автономной канализации может состоять из септика, септика и водоприемного колодца, септика и дополнительного биофильтра, систему распределительных колодцев и другие изделия, применяемых при водоочистке и водоотведение.

5-  Универсальность комплектации подразумевает техническое решение по сборке и выполнению монтажных работ непосредственно на объекте и не требует использования специального оборудования. Сборка и установка отдельных модулей производиться при помощи стандартных сантехнических изделий (трубы отводы и пр.).

6-  Данные системы используют в своей работе естественные биологические процессы очистки

сточных вод и как следствие, достаточно просты и надежны в эксплуатации. В отличии от высокотехнологичных систем  с использованием технологического процесса в основу которого заложен принцип  принудительной аэрации (аэротенк), либо других систем работающих на основе биохимических процессов, с использованием различных химических реагентов.

3- Стоимость.

1-  Стоимость очистных сооружений сточных вод под тм. «HELYX» поставляемых компанией ООО «Очистные сооружения» является стоимостью, или ценой производителя что в свою очередь дает возможность гибкого и избирательного подхода к каждому клиенту. Кто как не производитель может пойти на встречу клиенту и предложить максимально выгодные условия при покупке.

-   Развернутая сеть дилерских компаний также подразумевает  систему скидок для дилеров и других торгующих организаций.

-   Данные изделия выполнены в заводских условиях,  в полной заводской готовности и в строгом соответствии с необходимым  технологическим процессом изготовления.

2-  Стоимость наших изделий является так называемой золотой серединой в соотношении с рядом других очистных сооружений представленных на рынке.

При этом можно с уверенностью сказать что любые системы, выполненные из полиэтилена российского производства могут оказаться дешевле. Однако мы уже разобрали преимущества и недостатки стеклопластика и полиэтилена. Импортные полиэтиленовые системы  значительно дороже. Стоимость может превышать стоимость изделий из стеклопластика в разы. При этом качество очистки значительно уступает нашим системам. Конструктивные особенности однокамерных септиков вообще не выдерживают никакой конкуренции. Для составления схемы в 3м/куб. необходимо установить, как правило 3 емкости из полиэтилена соединить их между собой и при этом всю эту конструкцию заякорить. Во многих системах отсутствует система блокираторов или гидрозатворов  что позволяет веществам имеющим положительную плавучесть (СПАВ,  ПАВ, жировые пленки, волосы и пр.)  беспрепятственно проходить очистное сооружение и попадать в систему дренирования, приводя её в негодность.

Бетонные изделия можно охарактеризовать как не решение проблемы а усугубление таковых, так как бетон довольно быстро разрушается. Применение высокопрочных марок бетона устойчивых к агрессивным средам пропорционально поднимет стоимость изделия.  Очистные сооружения из металла  также имеют ряд недостатков, черный метал коррозирует, легированные нержавеющие стали достаточно дороги.

4-Гарантии

1-  Гарантийные обязательства на очистные сооружения под торговой маркой «Helyx»

Очистные сооружения (септики, емкости накопительные, топливные емкости, колодцы и прочее оборудование) гарантия 2- года. При условии соблюдения правил эксплуатации, отраженных в паспорте на изделие.

2-  Гарантии на проведенные монтажные работы устанавливают организации, непосредственно выполнившие работы по монтажу очистного сооружения на объекте.

5- Сервис

1-  Компания ООО «Очистные сооружения» оказывает полную поддержку в оказании услуг по правильному подбору необходимого типа очистного сооружения в офисе компании. Предоставляет полную информацию по очистным сооружениям. Наши высококвалифицированные специалисты окажут все необходимые консультации бесплатно.

2-  Компания ООО «Очистные сооружения» предоставляет информацию о смежных организациях являющихся дилерами, а в ряде случаев и полномочными представителями, которые выполняют полный перечень услуг от продажи до монтажа и обслуживания.

Дополнительная информация

При рассмотрении схемы обустройства автономной канализации загородного дома, дачи, коттеджа, и выбора основного типа очистного сооружения сточных вод необходимо руководствоваться  Паспортом изделия и руководством по эксплуатации.

При более полном изучении технологического процесса работы очистного сооружения  необходимо понимание специальных терминов.

| Словарь терминов ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** |  |  |
| --- | --- | --- |

6- Неоспоримые отличия от аналогов представленных на рынке.

1-  Простота в эксплуатации. Очистные сооружения сточных вод под тм.«Helyx»  не требуют специальных технических знаний и навыков.

2-  Использование естественных биологических процессов очистки сточных вод,  делает наши системы абсолютно надежными в работе, что является неоспоримым достоинством по отношению к системам в процессе работы которых применяются сложные технические решения.

3-  Системы очистки «Helyx»  обслуживаются ассенизационными машинами. При невозможности свободного проезда автомашины к установленному очистному сооружению допустимо самостоятельная откачка с использованием перекачивающей помпы или канализационного насоса.

4-  Отсутствие сложных технических решений в эксплуатации  не предусматривает использование сложных технических приборов, как в работе самого очистного сооружения так и в системе дренирования условно очищенных сточных вод при водоотведении.

5-  Качество очистки сточных вод: Водоотведение.

Септик без использования биоферментов: до 50% периодичность обслуживания 1 год

Обязательная почвенная доочистка.

Септик с использованием биоферментов  до 70% периодичность обслуживания  3 года

Обязательная почвенная доочистка.

Допустимо сброс воды в ливневую канализацию и систему дренажа закрытого типа.

Аналогичные системы из полиэтилена (системы гравитационных отстойников ), не имеющих в своей конструкции блокираторов или гидрозатворов дают не более 35% очистки. В данных системах  невозможно использование биоферментов так как системы не имеют стабильного зеркала воды.

Обязательная почвенная доочистка.

Сброс условно очищенных сточных на рельеф запрещен для любых типов очистных сооружений.

При рассмотрении вопроса о сбросе воды на рельеф и водоем рыбохозяйственного назначения, обязательно дополнение любой схемы водоочистки системой доочистки, с использованием песчаных фильтров, физико-химических устройств с использованием реагентов (флокулянтов или коагулянтов) и обязательное обеззараживание ( лампы УФО, хлор патрон, озонирование).

6- Очистные сооружения тм. «HELYX» не являются законченным изделием и предполагают избирательный комплексный подбор; объема, типа и вида очистного сооружения и системы водоотведения в комплексе, под каждый индивидуальный объект с учетом его особенностей.

Высококвалифицированные сотрудники компании ООО «Очистные сооружения» ответят на ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор системы  автономной канализации вашего загородного дома.

# Text boxes

| Активный ил | ил, образующийся при очистке бытовых сточных вод их взвешенных в них частиц. Активный ил значительно ускоряет процесс окисления и очистки сточных вод. Он содержит множество бактерий и простейших. Первые разлагают загрязнители, а вторые удаляют тонкие взвеси и поедают бактерий, в т. ч. болезнетворных. |
| --- | --- |
| Анаэробные бактерии | бактерии способные существовать в отсутствии свободного кислорода. |
| Аэрация | искусственное насыщение различных сред воздухом для окисления содержащихся в них органических веществ. |
| Аэробные бактерии | микроорганизмы нуждающиеся, в отличие от анаэробов, для своей жизнедеятельности в свободном молекулярном кислороде. Аэробных бактерий подразделяют на безусловных и условных- способных жить при ничтожном количестве свободного кислорода или даже без него (за счёт кислорода нитратов, сульфатов и др. соединений) К этому виду бактерий относятся, например, так называемые, денитрифицирующие бактерии. |
| Аэротенк | (от аэро… и англ. tank-резервуар),резервуар для очистки сточных вод от органических загрязнений путём окисления их микроорганизмами, находящимися в слое активного ила. |
| Аэрофильтр | сооружение для биологической очистки сточных вод. Отличается от биофильтра большей поверхностью фильтрующего слоя. И наличием устройства для подачи воздуха, что обеспечивает высокую окислительную мощность аэрофильтра. |
| Биологическая очистка сточных вод | метод удаления нежелательных веществ и микроорганизмов из бытовых и промышленных сточных вод, основанный на способности микроорганизмов к разрушению (минерализации) загрязнителей органического происхождения. |
| Биофильтр | сооружение для искусственной биологической очистки сточных вод, в виде бассейна (с дренажем на днище), загруженного крупнозернистым фильтрующим материалом (шлак, гравий, керамзит и т. п. ). Сточная вода, проходя через фильтрующий материал, образует на его поверхности биологическую плёнку из скоплений микроорганизмов, разрушающих органические вещества сточных вод. |
| БПК | Биологическая потребность в кислороде. Количество кислорода, необходимое для полного биологического окисления загрязнений содержащихся в сточных водах. Показатель загрязнения воды, характеризуемый количеством кислорода, которое за установленное время (обычно 5 суток- БПК 5) пошло на окисление загрязнителей, содержащихся в единице объёма воды. |
| Нитрификация | удаление из сточных вод аммонийного азота. |
| ХПК | Химическая потребность в кислороде. Количество кислорода необходимое для полного химического окисления сточных вод. |